Приложение №1

К договору  №

от   «»     2016 г.

Техническая характеристика

Рисунок № 1

Рисунок № 2

Приложение №2

К договору  №

от   «»    2016 г.

Комплектация  брусовой бани или дома  (зимний вариант ) .

- Фундамент: опорно-столбчатый (свайно-винтавой доп заказ )

- Обвязка дома или бани выполняется из бруса 150х150 в один венец. (базовая к-ция)

- Лаги и потолочные балки выполняются из бруса 150х40 с шагом 60 см. . (базовая к-ция)

- Черновой пол и подрешетник выполняется из обрезной доски (20х100). . (базовая к-ция)

- Подрешетник настилается с шагом 30 см. (базовая к-ция)

- Стены выполняются из профилированного бруса 140х140мм естественной влажности. Между брусом прокладывается льноватин. . (базовая к-ция)

- Сборка стен осуществляется на железные - гвозди, которые утапливаются на 2-3см для усадки.

-  Углы сруба запиливаются в «тёплый угол»(базовая к-ция)

- Пол 1-го этажа и мансарды застилается половой доской (90х36мм). (базовая к-ция) .

- Потолок 1-го этажа  подшивается евро-вагонкой АВ-класса. (базовая к-ция)

- Стены и потолок мансарды  обшиваются евро-вагонкой АВ-класса. (базовая к-ция)

- Стропильная конструкция выполняется из бруска 100х40, с шагом 0,8-1,0м. (базовая к-ция)

- Фронтоны каркасно-щитавые  выполняются из бруска 100х40, который ставится на ''ребро''. (базовая к-ция)

- Фронтоны подшиваются вагонкой естественной влажности. (базовая к-ция)

- Пол 1-го этажа,  и потолок  утепляются минеральной ватой  ''Изовер'', толщиной 100мм. (базовая к-ция)

- Паро-изоляция полов 1-го этажа, а также стен 2-го этажа и потолка  выполняется Изоспаном

-Углы и стыки 1-го этажа  заделываются плинтусом. (базовая к-ция)

- Гвозди для отделки оцинкованные. (базовая к-ция)

- Окна деревянные-  шт . (базовая к-ция)

-Двери деревянные филёнчатые- шт (базовая к-ция)

- Высота потолков 1-го этажа 2.20м.  (базовая к-ция)

- Форма крыши двух скатная или ломаная. Кровля ондулин     (базовая к-ция)

- Свес крыши 0,2 м., подшивается вагонкой. Наружные углы дома  зашиваются вагонкой. (базовая к-ция)

- Ступеньки при входе (базовая к-ция)

- Дополнительно обмазка нижнего ряда и лаг ()

- Прямая, поворотная или двух-маршевая лестница с перилами на 2-й этаж. . (базовая к-ция)

- Пол, стены и потолок мансарды утепляются минеральной ватой  ''Изовер'' толщиной 100мм. (базовая к-ция)

- Паро-изоляция мансарды по всему периметру выполняется Изоспаном (или аналогами). (базовая к-ция)

- Высота потолка 2-го этажа 2.20м. (базовая к-ция)

- Углы и стыки мансарды заделываются плинтусом.

-Ройки в дверях и оконных проёмах (доп заказ стоимость )

-Бытовка  шт ()

-Покраска дома.

Входная дверь – металлическая – 1 шт, (доп. заказ )

-Общая стоимость

-Доставка (входит  стоимость)

Допускаются:

-незначительные транспортировочные повреждения и загрязнения, следы шпатлевки.

-стыковка бруса по любой стороне строения.

-стыковка вагонки по потолку и стенам в любой отдельно взятой комнате.

-изменение геометрических параметров обрезного и строганого материала - +/-10 мм.

-отступление от геометрических параметров сруба - +/-50 мм по длине каждой из сторон.

-отклонение брусовой стены по вертикали не более 2 градусов.

-продольные несквозные трещины в брусе, брус атмосферной сушки не шлифуется.

-возможно использование вагонки различных типоразмеров в разных комнатах, вагонка сорта АБ прибивается гвоздями не в шпунт.

По желанию заказчика в типовой проект сооружения могут вносится изменения и дополнения с корректировкой стоимости .

ПАМЯТКА ЗАКАЗЧИКУ

В течении 5-7 дней после окончания строительства следует проветривать сооружение(дом ,баня …) и обработать антисептическими средствами, так как дерево – материал гигроскопичный и подвержен влиянию внешних факторов(грибки, плесени, атмосферные осадки…..).

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- | --- |
| ИП Фёдоров А.С. Новгородская обл г.Пестово ОГРН : 314533101600034 ИНН : 531301841555 |  | Ф.И.О. ____ Паспорт: серия выдан. Дата выдачи . Контактный телефон. |
| Подпись «Исполнителя»: |  | Подпись «Заказчика»: |
| Ф ё д о р о в |  |  |  |  |