Приложение №1

К договору  №

от   «»     2021 г.

Техническая характеристика

Рисунок № 1

Рисунок № 2

Приложение №2

К договору  №

от   «»    2021 г.

Комплектация  брусовой бани или дома.

- Фундамент: опорно-столбчатый (свайно-винтовой, ленточный – доп. заказ )

- Обвязка дома или бани выполняется из бруса 100х150(150х150 или 200х150)мм  в один венец. (базовая к-ция)

- Лаги и потолочные балки выполняются из бруса 150х50(150х100)мм с шагом 590мм.(базовая к-ция)

- Антисептирование нижнего ряда(обвязки) и лаг Огнебиозащитой.(акция)

- Черновой пол и обрешетка крыши  выполняется из обрезной доски 22-25мм(базовая к-ция)

- Обрешетка настилается с шагом 300мм или под  металлочерепицу с контр-обрешеткой 22х50мм и гидро-изоляцией Изоспаном(или аналогами).(базовая к-ция)

- Стены выполняются из профилированного бруса 90х140(140х140, 190х140)мм естественной влажности. Профиль – прямой или овал.  Перегородки выполняются из профилированного бруса 90х140(доп.заказ-140х140 или 190х140)мм естественной влажности. Профиль - прямой. Между брусом прокладывается джут. (базовая к-ция) Брус камерной сушки – (доп.заказ – стоимость)

- Сборка стен осуществляется на железные нагеля – гвозди 200мм, которые утапливаются на 2-3см для усадки сруба.(базовая к-ция)

-  Углы сруба запиливаются в «тёплый угол»(базовая к-ция)

- Стропильная конструкция выполняется из бруска 100х50(150х50 или 200х50)мм, с шагом 0,8-1,0м. (базовая к-ция)

- Фронтоны каркасно-щитовые  выполняются из бруска 100х50мм и подшиваются вагонкой естественной или камерной сушки. (базовая к-ция)

- Форма крыши двухскатная или ломаная. Кровля – ондулин (профнастил,металлочерепица),

цвет - ? (базовая к-ция)

- Свес крыши 0,3-0,5 м., подшивается вагонкой. Наружные углы дома  зашиваются вагонкой. (базовая к-ция)

- Пол 1-го этажа и мансарды(2-го этажа) застилается половой доской 28-36мм.естественной или камерной сушки. (базовая к-ция)

- Потолок 1-го этажа  подшивается евро-вагонкой АВ-класса, камерной сушки 13-17мм. (базовая к-ция)

- Стены и потолок мансарды(2-го этажа)  обшиваются евро-вагонкой АВ-класса,камерной сушки 13-17мм. (базовая к-ция)

- Пол 1-го этажа, а также стены  и потолок мансарды(потолок 2 этажа)  утепляются минеральной ватой  ''Изовер'', толщиной 50мм. Межэтажное перекрытие утепляется минеральной ватой ''Изовер'' 50мм (базовая к-ция)

- Паро-изоляция пола 1-го этажа, межэтажного  перекрытия,  а также стен и потолка мансарды(2-го этажа) выполняется Изоспаном(или аналогами) (базовая к-ция)

- Прямая или поворотная двухмаршевая лестница, с перилами и балясинами, на 2-й этаж. . (базовая к-ция)

- Углы и стыки 1-го этажа и мансарды(2-го этажа)  заделываются плинтусом. (базовая к-ция)

- Гвозди для отделки оцинкованные. (базовая к-ция)

- Окна деревянные, размер-? кол-во -  шт . (базовая к-ция)

- Двери деревянные филёнчатые 0,8х2,10м -  шт (базовая к-ция)

- Входная дверь – металлическая – 1 шт.(базовая к-ция)

- Высота потолков 1-го этажа 2.30м.  (базовая к-ция)

- Высота потолка 2-го этажа 2.20м. (базовая к-ция)

- Деревянные ступеньки при входе (базовая к-ция)

- Ройки в дверях и оконных проёмах (доп. заказ - стоимость )

- Бытовка  шт (доп.заказ - стоимость)

- Покраска дома(доп.заказ - стоимость)

-Общая стоимость - ?

-Доставка (входит  стоимость)

Допускаются:

-незначительные транспортировочные повреждения и загрязнения, следы шпатлевки.

-стыковка бруса по любой стороне строения.

-стыковка вагонки по потолку и стенам в любой отдельно взятой комнате.

-изменение геометрических параметров обрезного и строганого материала - +/-10 мм.

-отступление от геометрических параметров сруба - +/-50 мм по длине каждой из сторон.

-отклонение брусовой стены по вертикали не более 2 градусов.

-продольные несквозные трещины в брусе, брус атмосферной сушки не шлифуется.

-возможно использование вагонки различных типоразмеров в разных комнатах, вагонка сорта АБ прибивается гвоздями не в шпунт.

По желанию заказчика в типовой проект сооружения могут вносится изменения и дополнения с корректировкой стоимости .

ПАМЯТКА ЗАКАЗЧИКУ

В течении 5-7 дней после окончания строительства следует проветривать сооружение(дом ,баня …) и обработать антисептическими средствами, так как дерево – материал гигроскопичный и подвержен влиянию внешних факторов(грибки, плесени, атмосферные осадки…..).

"Заказчик"                                                                                     "Подрядчик"

Ф.И.О.                                                                                      ООО "СК БРУСДОМ"

Адрес:                                                                                      ОГРН   1185321003999

Паспорт:                                                                                  ИНН     53130151117

Выдан:                                                                                     КПП      531301001

Дата выдачи:                                                                           Р/счет – 40702810943000000319

Контактный телефон:                                                              К/счет - 30101810100000000698

Контактный телефон: +7-921-730-26-61

Подпись: "Заказчика"                                                                                  Подпись: "Подрядчика"